# ПРИЛОЖЕНИЕ

# УТВЕРЖДЕН

решением Совета

Калининского сельского поселения

Калининского района

от 17 февраля 2011 года № 82

Генеральный план Калининского сельского поселения

Введение

Генеральный план Калининского сельского поселения разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта от 07.02.2009 г. № 2 по заданию муниципального образования Калининское сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на I очередь строительства до 2019 года, ближайшие 20 лет до 2029 года и долгосрочную перспективу до 2044 года, планировочной организации территории станицы Калининской, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке генерального плана учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- проекта генерального плана Калининского сельского поселения применительно к территории населенного пункта станицы Калининской, разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2007 году;

- заключения по историко-культурному наследию, выполненного Управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей департамента культуры Краснодарского края» в 2009 г. в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Калининский район Краснодарского края»;

- заключения по инженерно-геологическому районированию, разработанного ГУП «Кубаньгеология» в 2009 г. в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Калининский район Краснодарского края»;

- топографической съемки 1:25000 Калининского района, выполненной «Северо-Кавказское аэрогеодезическим предприятие г. Пятигорск» в 2009 г. в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Калининский район Краснодарского края».

Генеральный план поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Калининского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 27 января 2009 года №2-2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на разработку генерального плана Калининского сельского поселения Калининского района с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования»;

- муниципальный контракт от 07 февраля 2009 года №2 на разработку проекта «Генерального плана Калининского сельского поселения муниципального образования Калининский район Краснодарского края»;

- задание на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Калининского сельское поселение Калининского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Калининский район, Калининское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 16.07.2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Калининского района и сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Калининского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Калининского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Генеральный план выполнен  на срок первой очереди строительства – 2019 год, расчетный срок – 2029 год и на перспективу до 2044 года.

Перечень мероприятий по территориальному планированию

Планировочная организация территории

Калининского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры Калининского поселения в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств. Значительную площадь сельскохозяйственных угодий составляют территории рисовой оросительной и мелиоративной системы.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

Основными планировочными осями существующей и проектируемой территориальной структуры Калининского сельского поселения являются автомобильные дороги г. Тимашевск – ст-ца Полтавская, ст-ца Калининская – ст-ца Новониколаевская, ст-ца Роговская – х. Гречаная Балка – ст-ца Новониколаевская и железная дорога. Благодаря наличию развитой транспортной инфраструктуры и резервам не освоенных земельных участков, расположенных в непосредственной близости от дорог, имеются значительные резервы для дальнейшего развития производственной базы поселения и привлечения инвестиций. Не случайно основные перспективные проекты, на которых базируется развитие поселения, привязаны в этой территории, территориально находящейся между двумя основными населенными пунктами муниципального образования Калининский район – станиц Калининская и Старовеличковская. Это:

Строительство комплекса по переработке мяса мощностью 5,5 тыс. тонн мяса в живом весе в год;

Строительство мясокомбината с производственной мощностью 3536,4 тонн в год;

Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов;

Строительство завода по переработке риса;

Рынок сельскохозяйственной продукции;

Площадка для стоянки и продажи грузовых автомобилей;

Площадка для стоянки грузовых автомобилей.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Калининского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития собственно станицы Калининской исключительно за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Калининской

Планировочная организация поселения применительно к территории его центра - станице Калининской - определена ранее разработанным ОАО «ИТРКК» генеральным планом в 2006 году.

Генеральный план предусматривал дальнейшее развитие и совершенствование существующей территориально-планировочной структуры станицы.

Проектом определено перспективное развитие станицы:

- на расчетный срок – в западном (жилая зона) и восточном (производственная зона)  направлениях;

- за расчетным сроком – в северном, западном и восточном направлениях.

Территориальное развитие станицы и предусмотренный комплекс социально-экономических условий рассматривается с учётом обслуживания близлежащих населённых пунктов. При этом районный центр станица Калининская играет роль ядра сельской агломерации.

Генеральным планом предусмотрен перевод садоводческих товариществ в жилые территории - рекомендуется проводить по мере необходимости и с учётом желания собственников, а также в соответствии с действующим законодательством.

Проектом предусмотрена реконструкция станицы с учётом сложившихся планировочных ограничений. Первоначально необходимо проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, а именно: предотвращающих подтопление, противоэрозионных, организацию поверхностного стока воды, ремонт коммуникаций. Мероприятия по инженерной подготовке территорий должны разрабатываться с учетом очередности их выполнения в увязке с очередностью строительства жилых районов станицы. Начало работ по инженерной подготовке должно, как правило, опережать строительство зданий и сооружений.

Реконструкция планировочной структуры станицы предусматривает создание на базе существующих улиц чёткой системы дифференцированных главных, основных и второстепенных жилых улиц, которые соответственно делят территорию станицы на планировочные и жилые районы, микрорайоны, кварталы.

Для улучшения планировочной и функциональной структуры общественного центра на перспективу проектом предлагается строительство зданий, отвечающих современным требованиям, в сложившемся исторически центре обслуживания населения. Для обеспечения нормативных радиусов

обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом запроектированы подцентры в западном и восточном микрорайонах.

Общественный парк культуры и отдыха, занимающий центральное место на территории станицы, подлежит реконструкции и благоустройству. Вдоль берега реки Понура проектируется лесопарковая зона. В живописном месте станицы на земельных участках, прилегающих к реке Понура, проектом размещается туристическая база.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Большая часть действующих в настоящее время производственных предприятий в станице образуют Северную и Восточную промзоны, которые проектом сохраняются и развиваются. В северной промзоне возможно размещение предприятий только 4 и 5 класса, а в восточной - 2-5 класса вредности. Функциональное зонирование предполагает вынос ряда предприятий из жилой зоны. Резервные территории под промышленную зону предусмотрены в восточном направлении от станицы.

Функциональное зонирование территории

Калининского сельского поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Калининского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Калининское сельское поселение как одного из ведущих сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Калининское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зон с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территории поселения  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Калининского сельского поселения земли особо охраняемых территорий отсутствуют. Но имеется ряд территорий, требующий установления статуса особо охраняемых территорий и границ их временных охранных зон: земли историко-культурного назначения – это объекты культурного наследия (памятники истории, архитектуры и археологии).

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

На территории Калининского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Калининский район», располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

| № пп | Наименование объекта | Местонахож-дение объекта | Номер по гос. списку | Решение о пост. на государ. охрану | Категория. ист.-культ. значения | Вид памят-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Калининская |
| 1 | Ансамбль Свято-Богоявленской церкви: Свято-Богоявленская церковь с интерьером, 1855 г.; церковная сторожка, кон. XIX в. | ст-ца Калининская, ул. Советская, 2 | 1380 | 540 | Р | A |
| 2 | Правление атамана, 1913 г. | ст-ца Калининская, угол ул.Ленина, 146 и ул.Советская, 53 |  | 1-р | В | А |
| 3 | Церковно-приходская школа, нач. XX в. | ст-ца Калининская, ул. Фадеева, 142 |  | 1-р | В | А |
| 4 | Здание, где находилась Калининская машинно-тракторная станция, награжденная орденом Ленина, 1940 г. | ст-ца Калининская, ул. Северная, 146 | 1353 | 333 | Р | И |
| 5 | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1976 г. | ст-ца Калининская, ул. Ленина, парк | 1355 | 63 | Р | И |
| 6 | Самолет, установленный в честь 9-й гвардейской орденов Ленина, Красного знамени, ордена Б. Хмельницкого Мариупольско-Берлинской истребительной авиационной дивизии, 1975 г. | ст-ца Калининская, у въезда | 1356 | 759 | Р | И |
| 7 | Братская могила красноармейцев, 1918-1920 гг. | ст-ца Калининская, ул. Ленина, парк | 1357 | 63 | Р | И |
| 8 | Братская могила (16 братских могил) 59 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, февраль 1943 г. | ст-ца Калининская, ул. Ленина, парк | 1358 | 63 | Р | И |
| 9 | Памятник М.И. Калинину, 1961 г. | ст-ца Калининская, центральный парк | 1382 | 63 | Р | МИ |
| 10 | Бюст Героя Советского Союза В.И. Фадеева (1917-1943), 1975 г. | ст-ца Калининская, ул.Фадеева, у МОУ СОШ № 1 | 1383 | 63 | Р | МИ |

В 1992 г. Южнороссийским институтом мониторинга земель и экосистем по договору с комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края было выполнено дешифрирование аэрофотоматериалов и нанесение выявленных и известных по архивным данным памятников археологии на территории Калининского района.

В Калининском сельском поселении выявлено значительное количество памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп – их перечень приведен в таблице.

Список объектов культурного наследия (памятники археологии), расположенных на территории Калининского сельского поселения

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | № по государствен-ному спис-ку | № кур-гана в группе | Вы-сота кур-гана м | Диаметр кургана м | Охранная зона курга-на м | Решение о постановке на гос. охрану | Землеполь-зователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Калининская, северо-западная окраина, угол ул. Западной и ул. Ленина, 38(02,0' восточной долготы, 45(29,1' северной широты | 6990 | 1 | 0,6 | 20 | 50 | 313-КЗ1 | Калининское сельское поселение, ст. Калининская |
|  |  |  |  | 1 | 4,1 | 55 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 18 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) (по привязке не обнаруживается) | ст-ца Калининская, агрофирма "Нива", к северо-западу от молочно-товарной фермы № 8 | 6991 |  |  |  |  | 313-КЗ | АФ «Нива» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) (насыпь кургана 1 не прослеживается) | агрофирма "Нива", 1-е рисоводческое отделение, на западной окраине чека 2, в 9,0 – 9.25 км к северо-западу от северо-западной окраины ст. Калининской | 7044 | 1 |  |  |  | 313-КЗ | АФ «Нива» |
|  |  |  |  | 2 | 3,8 | 50 | 150 |  |  |
|  | Курган. На вершине кургана триангуляционный пункт | агрофирма "Нива", 1-е отделение, рисовый чек 2, 16,25 км к северо-западу от северо-западной окраины ст. Калининской | 7045 |  | 2,2 | 30 | 125 | 313-КЗ | АФ «Нива» |
|  | Курган | агрофирма "Нива", 6-е отделение, чек 1, 15,25 км к северо-западу от северо-западной окраины ст. Калининской | 7046 |  | 1,2 | 25 | 75 | 313-КЗ | АФ «Нива» |
|  | Курган. На вершине кургана - триангуляционный пункт | агрофирма "Нива", 6-е отделение, чек 2, 11 км к северо-западу от северо-западной окраины ст. Калининской | 7047 |  | 6,5 | 80 | 150 | 313-КЗ | АФ «Нива |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | агрофирма "Нива", 2-е отделение, поле 3, участок 1, 2,75 км к северо-западу от северо-западной окраины ст. Калининской | 7048 | 1 | 0,6 | 20 | 50 | 313-КЗ | АФ «Нива |
|  |  |  |  | 2 | 2,8 | 35 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) (по привязке не обнаруживается) | агрофирма "Нива", 3-е отделение, поле 9, свино-товарная ферма № 1 | 7049 |  |  |  |  | 313-КЗ | АФ «Нива |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | агрофирма "Нива", 3-е отделение, свиноферма № 1, 1,1 – 1,15 км к востоку-юго-востоку от юго-восточной окраины ст. Калининской | 7050 | 1 | 0.6 | 18 | 50 | 313-КЗ | АФ «Нива |
|  |  |  |  | 2 | 2,8 | 40 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа (8 насыпей) (не прослеживается) | агрофирма "Нива", 3-е отделение, поле 9, участок 1, левый берег р. Понуры | 7051 |  |  |  |  | 313-КЗ | АФ «Нива |
|  | Курганная группа (9 насыпей) (не прослеживается) | агрофирма "Нива", 3-е отделение, поле 7, к юго-западу от здания конторы отделения. 3,0 км к северо-западу от северо-запдной окраины ст. Калининской, 0,2 км к западу от МТФ | 7052 |  |  |  |  | 313-КЗ | АФ «Нива» |
|  | Курганная группа (2 насыпи. На вершине кургана 2 – триангуляционный пункт | агрофирма "Нива", 5-е отделение, поле 5, к востоку от конефермы, 7,41 км к северу от окраины ст. Калининская | 7053 | 1 | 0,3 | 18 | 50 | 313-КЗ | АФ «Нива |
|  |  |  |  | 2 | 1,6 | 25 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | агрофирма "Нива", 5-е отделение, поле 8, участок 3, 3,0 км к северо-северо-востоку от северо-восточной окраины ст. Калининская | 7054 | 1 | 0,3 | 18 | 50 | 313-КЗ | АФ «Нива |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 18 | 50 |  |  |
|  | Курган, середина 3 тыс.до н.э. - 15 в. н.э. | ст-ца Калининская, 1,8 км к северо-востоку от северо-западной окраины станицы, к северо-западу от МТФ, у дороги |  |  | 0,6 | 18 | 50 | 1-р3 | АФ «Нива» |
|  | Курган, середина 3 тыс.до н.э. - 15 в. н.э. (не прослеживается) | ст-ца Калининская, 1,6 км к северу от северо-западной окраины станицы |  |  |  |  |  | 1-р | АФ «Нива» |
|  | Курганная группа (3 насыпи), середина 3 тыс.до н.э. - 15 в. н.э. | ст-ца Калининская, 1,75 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы, к северо-западу от МТФ |  | 1 | 0,2 | 18 | 50 | 1-р | АФ «Нива» |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 18 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (4 насыпи), середина 3 тыс.до н.э. - 15 в. н.э. | ст-ца Калининская, 2,0 - 2,75 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы, на территории СТФ |  | 1 | 1,1 | 22 | 75 | 1-р | АФ «Нива» |
|  |  |  |  | 2 | 3,7 | 60 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2,0 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 18 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (7 насыпей) | 0,5 км к западу от западной окраины ст. Калининская |  | 1 | 0,5 | 18 | 50 |  | АФ «Нива» |
|  |  |  |  | 2 | 0,8 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,3 | 18 | 50 |  |  |
|  | Курган, середина 3 тыс.до н.э. - 15 в. н.э. | ст-ца Калининская, 9,5 км к северо-западу от западной окраины станицы, берег Понурского лимана |  |  | 1,2 | 22 | 75 | 1-р | Закустарен |
|  | Курганная группа (3 насыпи), середина 3 тыс.до н.э. - 15 в. н.э. | ст-ца Калининская, 3,5 км к северо-западу от северо-восточной окраины станицы, 0,175 км к северо-востоку от ПТФ |  | 1 | 0,5 | 18 | 50 | 1-р | АФ «Нива» |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 18 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи), середина 3 тыс.до н.э. - 15 в. н.э. | ст-ца Калининская, южная окраина станицы, кладбище |  | 1 | 2,2 | 55 | 125 | 1-р | Калининское сельское поселение, ст. Калининская |
|  |  |  |  | 2 | 1,8 | 30 | 75 |  |  |
|  | Курган, середина 3 тыс.до н.э. - 15 в. н.э. | ст-ца Калининская, южная окраина станицы |  |  | 1,2 | 25 | 75 | 1-р | Калининское сельское поселение, ст. Калининская |
|  | Курганная группа (около 5 насыпей) | ст-ца Калининская, 1,5 км к юго-востоку от станицы, вдоль автодороги «Тимашевск – Славянск – Крымск» |  | 1 | 0,6 – 0,7 | 40 | 50 | 233-п6 №24 | Калнинское сельское поселение, ст. Калининская |
|  |  |  |  | 2 | 1,2 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 – 0,6 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1,5 | 44 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа "Калининский 1" (2 насыпи) | ст-ца Калининская, 1,25 км к северу от северной окраины станицы |  | 1 | 5,0 | 80 | 150 | 498-п7 №24 | АФ «Нива» |
|  |  |  |  | 2 | 1,3 | 30 | 75 |  |  |
|  | Курган | 9.6 км к северо-северо-западу от северо-западной окраины ст. Калининская, 0.125 км к северу от МТФ |  |  | 0,3 | 18 | 50 |  | АФ «Нива» |
|  | Курган | 9.6 км к северо-еверо-западу от северо-западной окраины ст. Калининская, 0.125 км к северу от МТФ |  |  | 0,5 | 18 | 50 |  | АФ «Нива» |
|  | Курганная группа (9 насыпей) | 4,25 км к северо-западу от северо-западной окраины ст. Калининская |  | 1 | 2,0 | 25 | 75 |  | АФ «Нива» |
|  |  |  |  | 2 | 1,5 | 20 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,4 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,6 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,3 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 3,6 | 50 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1,8 | 25 | 75 |  |  |
|  | Курган | 0,6 км к югу от юго-восточной окраины ст. Калининской |  |  | 6,0 | 80 | 150 |  | АФ «Нива» |
|  | Курган | 2,75 км к северо-западу от северо-западной окраины ст. Калининской |  |  | 2,0 | 30 | 75 |  | АФ «Нива» |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

В результате визуального обследования на территории станицы Калининской дополнительно выявлено 4 объекта, предлагаемых к постановке на государственную охрану, как представляющие историческую и культурную ценность.

| № пп | Наименование объекта | Местонахож-дение объекта | Номер по гос. списку | Решение о пост. на государ. охрану | Категория. ист.-культ. значения | Вид памят-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Калининская |
| 1 | Церковная сторожка, нач. ХХ века | ст-ца Калининская, ул. Ленина, парк |  |  |  | А |
| 2 | Здание, нач. ХХ века | ст-ца Калининская, ул. Ленина, возле ЦПШ |  |  |  | А |
| 3 | Здание, нач. ХХ века | ст-ца Калининская, ул. Ленина, напротив парка |  |  |  | А |
| 4 | Здание, нач. ХХ века | ст-ца Калининская, угол ул. Ленина и ул. Советской |  |  |  | А |

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  – отображены в соответствии с постановлением ЗСК об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос (от 15 июля 2009 г. № 1492-П).

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В поселении установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения.

Более подробно вопросы организации поясов ЗСО отражены в разделе «водоснабжение».

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

К востоку от станицы Калининской находится Калининское месторождение глины агрофирмы «Нива» ЛТД краевого значения. Практически половину северной и северо-восточной части территории Калининского сельского поселения занимает Днепровская площадь месторождения газа ООО «Кубаньгазпром» федерального значения, на которой производится поиск, разведка и добыча газа.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» и в разделе 1.9 настоящей пояснительной записки.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта (чертежи ГП-3), существующие - на схеме комплексной оценки территории (чертеж ГП-7) материалов по обоснованию генерального плана.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК. Увеличение территории застройки центра поселения происходит на землях населенного пункта.

Первая очередь строительства.

Предложения по инвестиционным проектам

Генеральным планом определено поэтапное освоение территории Калининского сельского поселения – речь идет об объектах капитального строительства, предполагаемых к освоению в зоне интенсивного градостроительного развития.

Прежде всего, на ближайшие десять лет – первую очередь строительства – предусмотрено освоение инвестиционных проектов, предусмотренных долгосрочной стратегией развития муниципального образования Калининский район – это в основном значительные объекты производственной инфраструктуры, а также некоторых инвестиционных проектов, предложенных генеральным планом станицы Калининской, в области социального и коммунального обслуживания населения:

- Строительство торгово-развлекательного центра. Площадка расположена в центральной части станицы на удобных транспортных и пешеходных связях по улице Фадеева, площадью 1,8га. Генеральным планом предлагается снос существующих хаотично расположенных на данной территории зданий торгово-бытового и административного назначения, а также рынка, которые портят «эстетический» вид центра станицы.

- Проектом предусмотрен вынос из жилой зоны промышленных предприятий, расположенных между улицами Выгонная и Северная в северной части станицы в непосредственной близости от центра. На территориях целесообразным является размещение детской юношеской спортивной школы и бани с прачечной, химчисткой. Площадь участков соответственно составляет 1,5га, 0,5га.

- Крытый рыночный комплекс. Площадка расположена в северо-западной части станицы и примыкает к краевой автодороге «Калининская – Новониколаевская». Площадь участка – 2,2га.

- Туристическая база. Площадка расположена в живописном месте в юго-восточной части станицы Калининской в пойме реки Понура. Благоприятная экологическая среда – наличие реки, зеленых насаждений – все это создает предпосылки для развития туристического комплекса в составе: гостиничный комплекс, развлекательно-досуговый центр с кафе, танцевальным залом; развитая зона пляжных сооружений, благоустроенная зона для купания, лодочная станция, открытые спортивные площадки различного назначения. Площадь участка – 26,7га.

Приоритетными к первоочередной реализации на территории станицы Калининской являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

Первоочередные объекты капитального строительства станицы намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения. Пообъектно эта информация предоставлена в ранее разработанном проекте генерального плана станицы Калининской.

На территории поселения на первую очередь приоритетными являются инвестиционные проекты, направленные на развитие экономики в различных ее отраслях.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ |
| --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция животноводческого комплекса по выращиванию свиней на 72000 голов |
| 2 | Строительство комплекса по переработке мяса мощностью 5,5 тыс. тонн мяса в живом весе в год |
| 3 | Строительство мясокомбината с производственной мощностью 3536,4 тонн в год |
| 4 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов |
| 5 | Строительство завода по переработке риса |
| 6 | Строительство жилых микрорайонов: МКР Северный, МКР Северо-Западный, МКР Заречный |
| 7 | Рынок сельскохозяйственной продукции |
| 8 | Площадка для стоянки и продажи грузовых автомобилей |
| 9 | Площадка для стоянки грузовых автомобилей |
| 10 | Реконструкция консервного завода |

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Калининского сельского поселения Калининского района на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ″ГеоАрхСтройПроект″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки вблизи русла;

- заболачивание;

- агрессивность подземных вод;

- засоленность грунтов;

- наличие слабых грунтов в основании фундаментов;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* и СНКК 22-301-2000* составит –7 баллов.

На территории низменной дельты категория грунтов по сейсмическим свойствам может быть и II и III, следовательно, итоговая сейсмичность может составить –7 и 8 , т.е. конкретно категорию грунтов необходимо определить на последующих стадиях изысканий, а для данной работы итоговая сейсмичность  принята – 7 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"

и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

- Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории»  в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Калининского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных  пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах генерального плана Калининского сельского поселения составляет 8948 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Проектом предусмотрено устройство очистных сооружений дождевой канализации.

Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Основными водоприемниками водостоков является река Понура и Понурский лиман. После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону рек.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В станице Калининской водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″ и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек "Свирь".

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки, расчистку дна реки, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Калининского сельского поселения Калининского района, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Калининского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления территории Калининского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Калининского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- защита от ветровой дефляции.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы. Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки, а также поверхностные водоемы. Затопление техногенного характера на поверхности рисовых чеков так же является одним из главных факторов подтопления территории.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

В Калининском районе  к таким площадям отнесена территория, примыкающая к плавневой зоне, территория пойм рек и ложбин стока и территория, измененная техногенной деятельностью, спланированная под рисовые чеки.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности или уровня подвалов.

Затопление территории поверхностными водами распространено вдоль русла рек, а также на территории, примыкающей к плавневой зоне с многочисленными лиманами, протоками, грядами, ериками.

Заболачивание на территории района распространено вдоль русла рек и  искусственных водоемов, причинами его являются очень малые уклоны поверхности, т. е. у рек низкие берега, неглубокие речные долины, спокойное течение, вследствие чего происходит заилевание и заболачивание русла. Кроме этого заболачивание наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями.

Агрессивность подземных вод к бетонам и железобетонным конструкциям распространенна на всей территории изысканий локально.

Засоленность грунтов распространенна также на территории занятой рисовыми чеками. На последующих стадиях необходимо более подробное изучение распространения засоленных грунтов.

Практически на всей территории в основании залегают «слабые», органно-минеральные, сильно сжимаемые  грунты, на которые не рекомендуется опирать фундаменты.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Система включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо  провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

-расчистку заиленного русла рек и устьев балок;

-ремонт водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод;

-возведение искусственных оснований.

Кроме, перечисленных мероприятий необходимо учитывать, агрессивность подземных вод и грунтов, сейсмичность и т.д.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

В состав мероприятий по  защите от ветровой дефляции включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки Понура и Понурского лимана необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки Понура и Понурского лимана предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Устройство набережных

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны Калининского сельского поселения входят спортивные парки, прибрежная территория реки Понура.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки станицы и хутора, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла рек;

- профилирование берегов;

-подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

-вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

-дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территории Калининского сельского поселения при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории  необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Инженерное оборудование территории

Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения, канализации и дождевой канализации Калининского сельского поселения Калининского района Краснодарского края на стадии генерального плана на основании задания архитектурно-планировочной мастерской, технических условий  и санитарного задания.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к ((( категории сложности и представлены суглинистыми и глинистыми грунтами. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0,5 до 1,0м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 8 баллов.

Водоснабжение

###### Существующее положение и имеющиеся проработки

В настоящее время существующее население станицы Калининской снабжается водой от артезианских скважин.

Согласно заключению центра ГСЭН в Калининском районе Краснодарского края на сегодняшний момент особую озабоченность в станице Калининской вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Водоснабжение станицы осуществляется от коммунального хозпитьевого водопровода МУП Калининское ЖКХ, источником питания которого являются подземные водоносные горизонты.

В станице расположены три узла водозаборных сооружений:

- Центральный водозабор производительностью 75 м3/час, по ул. Ленина.

- Восточный водозабор производительностью 110 м3/час; по ул. Мира 2А,

- Северный водозабор производительностью 25 м3/час, микрорайон Северный.

Существующие водопроводные сети закольцованы, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен, Ø100-200мм.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Головные водозаборные сооружения станицы Калининской расположены в центральной ее части, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения станицы Калининской, общественных и коммунальных объектов и пожаротушения.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения станицы Калининской.

Схема водоснабжения

Учитывая санитарно-техническое состояние существующих головных водозаборных сооружений, расположенных в центральной части станицы, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны, проектом предлагается организацию головных водозаборных сооружений разместить на Восточном водозаборе.

Проектом предусматривается расширение Восточного водозабора, дополнительно к существующим артскважинам необходимо пробурить четыре куста артскважин по две скважины в кусте.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые-противопожарные нужды.

После строительства нового узла водозаборных сооружений необходимо все сети центральной части станицы переключить на новый узел водопроводных сооружений, а скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 15 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,0 л/с каждая.

Общий расход составляет 40 л/с (15х2+2х5.0).

С учетом п. 15.3 СНиП 2.04.02-84* в районах с сейсмичностью 8 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в 2 раза больше определяемого и на хозпитьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 часов.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100-300мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Объем работ по водопроводу

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-150 | Сталь, полиэтилен | 27000,00 |
| 2 | Водопроводная сеть | 200 | Сталь, полиэтилен | 13000,00 |
| 3 | Водовод (2 нитки) | 2х(250 | сталь | 400,00 |
| 4 | Резервуары железо-бетонные |  |  | 2 |
| 5 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации ст. Калининской разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской, а также с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно заключению центра ГСЭН ст. Калининской и справки ЖКХ централизованной канализацией охвачено менее 30% станицы. Состояние канализационных коллекторов низкое. Канализацией охвачены многоквартирные дома микрорайона в незначительной мере в центральной части.

Расход сточных вод, поступающих на существующие очистные сооружения – 1,1 тыс. м3/сут., очистка – биологическая.

Существующие очистные сооружения производительностью 2,4 тыс. м3/сут были построены в 1980г. и почти не эксплуатировались. Требуется капитальный ремонт. Протяженность существующих сетей – 13 км. На сети расположены 3 канализационные насосные станции.

Проектируемая канализация

В 1995г. институтом ЗАО «Краснодарагропромпроект» был выдан проект генплана станицы Калининской, который предусматривает увеличение производительности существующих очистных сооружений с 1200 м3/сут до 2400 м3/сут за счет интенсификации процесса очистки. Необходимость реконструкции очистных сооружений обусловлено строительством колбасного и консервного цехов, с расходом сточных вод 900 м3/сут.

Существующие очистные сооружения используются на максимум, поэтому на расчетный срок необходимо предусмотреть строительство новых очистных сооружений.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки ст. Калининской.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

С учетом вертикальной планировки территории с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей проектом канализации в ст. Калининской запроектированы  канализационные насосные станции перекачки в количестве 8 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Проектом генплана станицы Калининской принята централизованная схема канализации.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 34,00 км.

Дождевая канализация

Сеть дождевой канализации предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и газонов.

В данном разделе решается вопрос отведения дождевых стоков с территорий проездов поселкового центра закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы.

С территорий усадебной застройки сброс дождевых вод проектируется системой открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003. Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна станицы.

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях станицы, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки. Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей и составляет q=2000,0л/с или 2400,0м3 за 20 мин. 2% обеспеченности.

Согласно требованиям СН 496-77 п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990г.».

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость, где дождевые стоки отстаиваются в течение 1-2сут. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации, а именно:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками после очистных сооружений в реку Понура согласно техническим условиям.

Очистные сооружения размещаются на главном коллекторе дождевой канализации перед выпуском в водоем.

Вся территория станицы Калининской в границах генерального плана разбита на 2 водосборных бассейна. В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации, предназначенные для доведения очистки стоков до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в естественные водотоки.

Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

Для подачи стоков на очистные сооружения на коллекторе дождевой канализации предусматривается устройство распределительной камеры, имеющей порог, направляющий воду из коллектора в трубопровод.

Водосброс из очистных сооружений должен иметь порог водослива на отметке расчетного горизонта воды в сооружении.

Для очистки дождевых стоков рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера» или очистные сооружения на основе оборудования «ИНСТЭБ».

Конкретный тип очистных сооружений дождевой канализации и расчетная схема системы дождевой канализации выполняются на последующих стадиях проектирования (на стадиях проекта или рабочего проекта).

Закрытая дождевая сеть принята самотечная. Материал труб принят железобетон, полиэтилен.

Протяженность сетей дождевой канализации – 15,0 км.

### Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зоны санитарной охраны водозаборных сооружений ст. Калининской  составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640 и действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Краткое описание проектируемого водозабора

Проектом предусматривается строительство Восточного узла водозаборных сооружений, состоящего из 5 кустов проектируемых артскважин по две скважины в кусте. Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары. Из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть. Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Подземные воды вскрыты на глубине 0,5-1,0м от поверхности земли. Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрогеологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть Киевского сельского поселения должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150м с термической обработкой осадка.

Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Калининского сельского поселения Калининского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование и технических соображений Тимашевских электрических сетей от 25.10.2005г. №211-48/5.

В объём раздела входит:

а) Подсчёт электрических нагрузок.

б) Разработка схемы электроснабжения на напряжении 110-35 кВ.

в) Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

Калининское сельское поселение располагается на территории муниципального образования Калининский район Краснодарского края. В состав Калининского сельского поселения входит ст.Калининская, с существующей численностью населения 14093 человек, с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта, промышленными предприятиями и объектами инженерной инфраструктуры. Проектная численность населения Калининского сельского поселения на расчётный срок - 2029г. составляет 16550 человек, в том числе 15060 человек на первую очередь строительства - 2019г.

В схему развития поселения включены вопросы электроснабжения жилой зоны с одноэтажной, многоэтажной и усадебной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения, спорта, предприятий торговли и бытового обслуживания, находящихся в границах генерального плана поселения на расчётный срок.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития поселения. Планируется демонтаж части существующих ВЛ 10-35-110кВ и прокладка новых участков ВЛ 10-35-110 кВ от подстанций 35/10кВ «НС-2» и 35/10кВ «Калининская».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (в её последней редакции за 1999г) Результаты расчётов сведены в таблицы 24 и 25.

Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения проектируемых объектов Калининского сельского поселения приняты существующие трансформаторные подстанции: ПС 35/10кВ «НС-2» с двумя трансформаторами мощностью по 2,5 МВА и ПС 35/10кВ «Калининская» с двумя трансформаторами мощностью по 4,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок по поселению в расчётном сроке и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, предусматривается:

- реконструкция подстанций 35/10кВ «НС-2» и ПС 35/10кВ «Калининская» с установкой трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на ПС 35/10кВ «Калининская» вместо существующих 2х4,0МВА и установка трансформаторов мощностью 2х4,0МВА на ПС «НС-2» вместо существующих 2х2,5МВА.

- установка АВР на стороне 35-10кВ и выключателей ВВ/ТЕL на вводных и отходящих ячейках на стороне 10кВ подстанции;

- установка линейных разъединителей РЛНД-10 в точках секционирования для выполнения оперативных ремонтных и аварийных переключений.

По электрическим сетям 10кВ:

Разработанная проектом схема электроснабжения предусматривает строительство 13 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и использование 67 существующих трансформаторных подстанций, в том числе 6 с заменой мощности на увеличение.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

1.Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 40кВА типа КТП-40 (№ 09);

2.Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 100кВА типа КТП-100 (№ 07;08;010;011);

3.Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 160кВА типа КТП-160 (№ 05);

4.Блочная двухтрансформаторная подстанция мощностью 2х100кВА (№012);

5.Тоже, мощностью 2х160кВА (№ 01;03;013);

5.Тоже, мощностью 2х250кВА (№ 06);

10.Тоже, мощностью 2х400кВА (№ 02;04).

Размещение подстанций 10/0,4кВ и коридоры проектируемых ВЛ 10кВ показаны на чертеже ЭС-1 проекта А1-050132.

Линии 10 кВ

Трассы ВЛ-10кВ выбраны с учётом перспективного развития поселения.

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ 10кВ, относится к IV району по гололёдным и III району по ветровым нагрузкам.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97-«Одноцепные ж/б опоры со стойками СВ110, С112, С105 ВЛ 10кВ с защищёнными проводами».

Протяжённость проектируемых ВЛ-10кВ – 3,9 км.

Протяжённость реконструируемых ВЛ-10кВ – 13,5 км.

Воздушные линии 10кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 70 кв.мм. на магистральных линиях и 50 кв.мм. на отпайках.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертежах ЭС-2 проекта А1-050132.

Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для «Генерального плана Калининского сельского поселения Калининского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справок о теплоснабжении станицы Калининской Краснодарского края по состоянию на март 2006 г., выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Калининского сельского поселения в настоящее время входит только станица Калининская с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой.

Теплоснабжение объектов ст.Калининской в настоящее время осуществляется от четырех котельных, которые отапливают административные здания, детский сад, школу и жилые дома. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Калининского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов ст.Калининской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от четырех существующих и трех новых районных котельных, строительство двух из которых планируется на I очередь строительства (2019г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Для подключения новой тепловой нагрузки предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих котельных. Устанавливается дополнительное вспомогательное оборудование по водоподготовке, насосы и водоподогреватели, газовое оборудование.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 21(С.

2. Средняя температура отопительного периода –  1,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 1157 дней.

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемой ТЭС.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Калининского сельского поселения Калининского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-планировочными и техническими решениями, принятыми ранее при разработке генерального плана ст.Калининской, техническими соображениями ООО «Газпром трансгаз-Кубань» за №05/0240-14/539 от 29.04.09г., справок ОАО «Калининскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения Калининского сельского поселения Калининского района является существующая АГРС ст.Калининская.

Давление газа на выходе:

- из АГРС Калининская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Калининского сельского поселения Калининского района осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии существующей схемой газоснабжения.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В состав Калининского сельского поселения входит только станица Калининская, которая газифицирована природным газом. Процент газификации составляет 80%.

От АГРС ст.Калининской до ГГРП ст.Калининской проложен газопровод высокого давления. От ГГРП по станице проложены газопроводы среднего давления к ГРП, ШРП, котельным и общественным потребителям.

К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 99,6км. На территории сельского поселения ГГРП – 1 шт., ГРП-3 шт., ШРП – 9 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Калининскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления  составляет 1,383 км, среднего давления – 14,214 км, низкого давления – 84,1 км.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощность существующей АГРС Калининская ОАО «Газпром» позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Пропускная способность АГРС Калининская – 30 000 м3/час.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку генерального плана Калининского сельского поселения Калининского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2029г. и на I очередь строительства - 2019г.

Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Калининского сельского поселения Калининского района Краснодарского края, на расчетный срок до 2029г, является определение центров телефонной нагрузки, с учетом проектных планировочных решений квартирного и хозяйственного сектора, расчета номерной емкости для принятия решения о реконструкции существующих АТС или проектирования новых, с целью максимального охвата населения сельского поселения возможностью уверенного пользования новыми инфотелекоммуникационными услугами при минимальных затратах бюджетных денежных средств. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Калининского сельского поселения.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, справок о телефонизации и радиофикации Калининского сельского поселения, выданных Тимашевским ЛТУ Краснодарского филиала ОАО «ЮТК», по состоянию на 30.09.2008 г. и исходных данных, выданных заказчиком.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части генерального плана Калининского сельского поселения.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация

В настоящее время абоненты Калининского сельского поселения обслуживаются телефонной станцией АТСЭ типа «SI2000» ОАО «ЮТК» емкостью 3 728NN, расположенной по адресу ст. Калининская, ул. Ленина, 151.

Расчетная номерная емкость телекоммуникационного узла связи, необходимая для предоставления услуг связи абонентам Калининского сельского поселения на расчетный срок - 2029 г. определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- транспорт,связь, строительство                             -   210 тлф.;

- торговля, соцкультбыт                                           -   270 тлф.;

- здравоохранение                                                     -   580 тлф.;

- наука и образование                                               -   710 тлф.;

- управление                                                              -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население на рассматриваемой территории по отдельным группам хозяйственного сектора распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- транспорт, связь, строительство - 72%;

- торговля, соцкультбыт - 16%;

- образование  и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.72+2700.16+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

– 2790.3=83 тлф;

Расчетная номерная емкость по квартирному сектору Калининского сельского поселения на 1000 человек населения составит- 330 тлф. (при среднем коэффициенте семейности Кс=3).

Таким образом, на расчетный срок до 2029г. для полного удовлетворения потребности в телефонной связи квартирного сектора и сектора хозяйственной деятельности на 1000 человек населения потребуется 413 телефонов.

Расчетная номерная емкость при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора на расчетный срок до 2029г. с учетом  численности населения должно составить:

– 165500.413 = 6 835 номеров;

Расчетная номерная емкость, необходимая для телефонизации первой очереди строительства  (2019 г.), с учетом численности населения должно составить:

– 150600.413 = 6 219 номеров;

Данные по распределению расчетной номерной емкости квартирного сектора по проектируемым и существующим кварталам сведены  в таблицу 33.

Из расчетов, представленных в таблице 33 видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития сельского поселения, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предусматривается строительство цифровых узлов выноса в зоне перспективной застройки сельского поселения.

Используя полученные данные проектом генерального плана Калининского сельского поселения на срок до 2029 г. для развития средств связи предусматривается:

– в ст. Калининской предусмотреть реконструкцию существующей АТСЭ для монтажа цифровых узлов доступа на платформе оборудования SI3000 MSAN для предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). Емкость цифрового узла доступа на расчетный срок и первую очередь должна быть в соответствии с приведенными выше расчетами. расчетами. Оборудование центрального модуля (центральная локация) разместить в помещении существующего узла связи. В зоне действия центрального модуля установить так называемые «Абонентские выносные необслуживаемые узлы мультисервисного абонентского доступа», которые устанавливаются во всепогодных антивандальных телекоммуникационных шкафах уличного исполнения. Место установки телекоммуникационных шкафов в уличном антивандальном исполнении определяется на последующих этапах проектирования с учетом перспективы развития жилого сектора, а также статистических данных о востребованности телекоммуникационных услуг по технологии NGN в существующей застройке;

– предусмотреть модернизацию существующих магистральных и распределительных сетей связи, на базе технологии NGN с целью предоставления существующим абонентам всего комплекса услуг предоставляемых проводной телефонией, в том числе скоростной Интернет и телевидение;

– предусмотреть строительство соединительных линий (СЛ) от проектируемого узла доступа ул. Ленина,151 до абонентских выносных узлов с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования;

–  предусмотреть реконструкцию соединительной линии (СЛ) от узла доступа (по ул. Ленина,151) в направлении ОПТС г. Тимашевска с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования, с заменой станционного и транспортного оборудования на мультисервисное оборудование NGN ;

– при строительстве соединительных линий связи к абонентским узлам доступа максимально использовать существующую телефонную канализацию, а при строительстве использовать А/Ц и ПЭ трубы. Смотровые устройства железобетонные, типоразмер с учетом числа каналов.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2029г. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и.т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

В настоящее время в Калининском сельском поселении имеется сеть проводного радиовещания с усилителем 2.5 кВт расположенным  в узле связи  по ул. Ленина, 151.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Калининского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте.

Для обеспечения радиовещания в зоне сельского поселения проектом генерального плана на расчетный срок до 2029г. предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих стадиях проектирования. Помещение для радиоузла предусматривается выделять в существующем здании узла связи ст. Калининской.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Калининское сельское поселение обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения

5.7. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Калининского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

По улице Заречной станицы расположена территория ГУ 17-отряд Государственной противопожарной службы с пожарным депо на 3 автомашины. С учетом нормативного радиуса обслуживания и требований приложения 7 НПБ 101-95 генеральным планом дополнительно предусмотрено размещение проектируемого пожарного депо на 3 автомашины в восточной части станицы по улице Дорожной. Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Развитие транспортной инфраструктуры

Автотранспортная система Калининского сельского поселения и Калининского района связана в единое целое сетью автомобильных дорог.

Территорию Калининского района и поселения пересекает Северо-Кавказская железная дорога, имеется железнодорожная станция Величковка и сеть подъездных путей к ведущим промышленным, строительным и заготовительным организациям района.

Анализ интенсивности движения транспортных средств показывает, что за последние годы она стабильно растет. Рост интенсивности движения можно объяснить подъемом экономики, большим объемом перевозок грузов из стран Ближнего Востока и Черноморского бассейна.

Следует отметить, что произошли резкие изменения в составе движения. Резко возросла доля пассажирского транспорта - до 63-73%. Доля грузовых автомобилей уменьшилась до 18-35%, но за счет резкого увеличения в потоке доли автомобилей большой грузоподъемности произошло увеличение средней грузоподъемности по дорогам края.

Недооценка роли автомобильных дорог в экономике края и Калининского района в том числе, может служить причиной экономических трудностей и негативных социальных процессов.

В Калининском транспортном узле задействованы автодороги регионального значения г. Тимашевск – ст-ца Полтавская II технической категории, ст-ца Калининская – ст-ца Новониколаевская III технической категории, ст-ца Роговская – х. Гречаная Балка – ст-ца Новониколаевская и подъезд к ж\д станции Величковка IV технической категории, проектируемый северный обход ст. Калининской.

Развитие автомобильных дорог Калининского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

2. Необходимость устройства транспортных развязок в разных уровнях.

- пересечение автодорог «г. Тимашевск – ст-ца Полтавская» и «ст-ца Калининская – ст-ца Новониколаевская» в двух уровнях;

3. Устройство развязок узлов автомобильных дорог в одном уровне:

- пересечение дороги «ст-ца Калининская – ст-ца Новониколаевская» и двух поселковых дорог улиц Российской и Заводской;

- реконструкция развязки в месте примыкания «ст-ца Калининская – ст-ца Новониколаевская» с поселковой дорогой ул. Ленина;

- проектируемой производственной дороги с автодорогами «г. Тимашевск –  ст-ца Полтавская»  и «ст-ца Калининская – ст-ца Новониколаевская»;

- «Калининская-Новотитаровская» с существующей производственной дорогой.

- «Калининская – Новониколаевская» с дорогой «ст-ца Калининская – ст-ца Новониколаевская».

Узел пересечения автомобильной дороги «г.Тимашевск – ст-ца Полтавская» и «ст-ца Калининская – ст-ца Новониколаевская» предусмотреть в двух уровнях по типу «клеверный лист», обеспечивающим лучшие условия движения более загруженному направлению.

4. Проектирование транспортных обходов, позволяющих изолировать жилую застройку и пешеходное движение от пропуска больших транспортных потоков, а также для создания лучших условий пропуска интенсивных транспортных потоков. В настоящее время все вышеперечисленные условия отсутствуют на дорогах: Калининская – Новотитаровская, Калининская – Новониколаевская. Генеральным планом предложено два транспортных обхода:

- Северный обход ст. Калининской;

- Северный обход ст. Старовеличковской.

Северный обход ст. Старовеличковской проектом предлагается организовать через Восточную производственную зону с организацией в месте пересечения с железной дорогой Тимашевск – Новороссийск путепровода. Строительства переезда в двух уровнях через железную дорогу позволит решить очень остро стоящую в настоящее время проблему: невозможность организовать путепровод в месте пересечения дороги Калининская – Новониколаевская с железнодорожными путями и, как следствие, ежедневные пробки в часы пик. До решения вопроса о строительстве предлагаемого генпланом путепровода необходимо создание оборудованного регулируемого переезда на месте действующего.

Развитие территориальных автомобильных дорог в Калининском транспортном узле будет способствовать укреплению региональной системы расселения и ее подсистем.

Предлагаемые схемы транспортных развязок могут служить основанием для резервирования территорий для разработки отдельных проектов пересечений и примыканий автомобильных дорог Калининского транспортного узла.

В социальной сфере к наиболее значимым результатам осуществления строительства обхода ст. Калининской и развязок региональных дорог можно отнести:

- сокращение количества и уменьшение степени тяжести дорожно-транспортных происшествий;

- создание новых рабочих мест;

- улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий населения;

- повышение надежности снабжения населения топливом, продовольствием и другими товарами;

- увеличение потока отдыхающих и туристов;

- сокращение шумового воздействия автотранспорта и эмиссии вредных веществ;

- развитие межрегиональных связей и торговли;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций и укрепление обороноспособности страны.

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведена на чертеже ГП-4.

На чертеже показаны также основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги краевого уровня.

Предлагаемые настоящим проектом типы примыканий и пересечений категорированных автодорог выбраны авторами проекта условно и являются основанием только для резервирования территории. Конкретные типы примыканий и точные технические характеристики определяются на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи с населенными пунктами и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено создание сети дорожного автосервиса (автокемпингов, станций технического обслуживания, стоянок и т.д.), новое строительство которых предусмотрено преимущественно вдоль автодороги г. Тимашевск – ст-ца Полтавская.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства.

Она призвана обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенных пунктов, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

В настоящее время в станице функционирует неусовершенствованная свалка мусора в южной части Калининского сельского поселения без учета нормативного расстояния до жилой зоны. Проектом предлагается закрыть существующую свалку, новую усовершенствованную свалку ТБО разместить на допустимом по санитарным нормам расстоянии в западном направлении от станицы.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории станицы должны быть разработаны отдельным проектом.

На территории района на перспективу предполагается строительство мусороперерабатывающего завода. На основании закона Краснодарского края «Об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2013 годы» разработка проектной документации на обустройство полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, согласование и экспертиза проекта должны быть выполнены в течение 2010-2011 г.г., строительство вышеназванных комплексов – до 2012 года.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля над его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкции с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Очистка станицы Калининской должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, а также количество необходимых для вывоза отходов мусоровозов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения и приводится в разделе «Охрана окружающей среды».

В дальнейшем предусматривается утилизация твердых бытовых отходов на мусороперерабатывающем заводе муниципального образования Калининский район.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

Проектное предложение по изменению категории земель

Калининского сельского поселения

Комплексный анализ территории, планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Калининского сельского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Калининское сельское поселение Калининского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональное развитие центра сельского поселения станицы Калининской предусматривается в соответствии с разработанным генеральным планом станицы в рамках существующей границы населенного пункта без выхода на земли прочих категорий.

Данным проектом предусматривается незначительная трансформация и перевод земель поселения из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – дорог, АЗС, мостов, транспортных развязок, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций; а также объектов специального назначения: устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов (усовершенствованной свалки ТБО) и расширения по мере необходимости кладбища традиционного захоронения.

Далее в таблице 35 приводится ориентировочный проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель

Калининского сельского поселения по категориям

Таблица 35

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Калининского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 23294,17 | 100 | 23294,17 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов | 1368,97 | 5,88 | 1368,97 | 5,88 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 20086,6 | 86,23 | 20081,12 | 86,21 |
| - фонд перераспределения земель | 6517,27 | 27,98 | 6517,27 | 27,98 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 109,68 | 0,47 | 115,16 | 0,49 |
| 4. Земли водного фонда | 1707,94 | 7,33 | 1707,94 | 7,33 |
| 5. Земли лесного фонда | 20,98 | 0,09 | 20,98 | 0,09 |

Основные технико-экономические показатели

Калининское сельское поселение

Таблица 36

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 14093 | 16550 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел./% | 2211/15,69 | 3278/19,81 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  |  |  |
|  | - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | 5101/36,20 | 4351/26,29 |
|  | - женщины 16 – 54 лет | чел./% | 5181/36,76 | 4310/26,04 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 1600/11,35 | 4611/27,86 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 264,28 | 348,94 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 32,16 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 116,82 |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 18,75 | 21,08 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 460 | 916 |
|  | на 1000 человек | мест | 33 | 55 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 1270 | 2122 |
|  | На 1000 человек | мест | 90 | 128 |
| 4.3. | Поликлиники, (медицинские центры) | посещ. в смену | 300 | 455 |
|  | на 1000 человек | посещ. в смену | 21 | 27 |
| 4.4. | Больничные учреждения | коек | 90 | 338 |
|  | на 1000 человек | коек | 6 | 20 |
| 4.5. | Магазины розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 4121 | 7524 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 292 | 454 |
| 4.6. | Предприятия общественного питания – всего | п. мест | 72 | 1003 |
|  | на 1000 человек | п. мест | 5 | 61 |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания населения – всего | р. мест | 70 | 176 |
|  | на 1000 человек | р. мест | 5 | 11 |
| 4.8. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 500 | 1756 |
|  | на 1000 человек | мест | 35 | 106 |
| 4.9. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (залы) – всего | м2 | 504 | 1756 |
|  | на 1000 человек | м2 | 36 | 106 |
| 4.10. | Бассейны | м2 зерк. воды | 0 | 502 |
|  | на 1000 человек | м2 зерк. воды | 0 | 30 |
| 4.11. | Гостиницы – всего | мест | 10 | 150 |
|  | на 1000 человек | мест | 1 | 9 |
| 4.12. | Бани – всего | мест | 30 | 116 |
|  | на 1000 человек | мест | 2 | 7 |
| 4.13. | Прачечные – всего | кг/смену | 0 | 933 |
|  | на 1000 человек | кг/смену | 0 | 56 |
| 4.14. | Химчистки – всего | кг/смену | 0 | 78 |
|  | на 1000 человек | кг/смену | 0 | 5 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 96,5 | 139,3 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 2984,64 | 5289,63 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 2457,64 | 4393,63 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 527,00 | 896,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | - | 5300,00 |
|  | - водозаборов подземных вод | -«- | - | 5300,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 40,40 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 2847,19 | 5152,18 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 2320,19 | 4256,18 |
|  | - производственные сточные воды | - | 527,00 | 896,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 5200,00 |
|  |  |  | - | 5200,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 34,00 |
| 6.3 | Дождевая канализация |  |  |  |
| 6.3.1 | Протяженность сетей | км | - | 15,0 |
| 6.3.2 | Очистных сооружений канализации с накопительными емкостями | шт | - | 2 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | 0,009292 | 0,028744 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,009292 | 0,028744 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 6,342 | 19,489 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 6,342 | 19,489 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 6,325 | 8,500 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа по Калининскому сельскому поселению | млн. м3/год | 26,932 | 30,176 |
| 6.5.3 | Протяженность сетей высокого и среднего давления | км | 15,6 | 19,6 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | - | 61,84 |
|  | - на производственные нужды | -«- | - | 36,10 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 25,74 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | - | 4206 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 1750 |
| 6.6.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | 20,60 |
| 6.6.4 | Протяженность сетей – всего, | км | 35 | 41,90 |
|  | в том числе: - сети 10 кВ | -«- | 23 | 26,90 |
|  | - сети 35-110 кВ | -«- | 12 | 15,00 |
| 6.6.5 | Подстанции 35/10кВ | Шт. | 2 | 2 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров/на 100 семей | 62 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество номеров по сельскому поселению | шт. | 3728 | 6835 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | - | 5037 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1. | Усовершенствованная свалка (полигон ТБО) | ед. | 1 | 1 |
| 8 | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 8.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 49,2 |
| 8.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | - | 71,42 |
| 8.3. | Водная территория | га | 1325,11 | 1325,11 |
| 9 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: | ед. | 2 | 3 |
|  | -действующих | га | 1 | 1 |
|  | -закрытых | - | 1 | 1 |
|  | -проектируемых | га | - | 1 |